AMONIACO

| 1. Identificación del producto |
| --- |
|  | Nombre químico: Amoníaco Sinónimos: Trihidruro de nitrógeno Nº CAS: 7664-41-7 Fórmula: NH3 |

| 2. Propiedades físico-químicas |
| --- |
|  | Aspecto y color: Gas licuado, comprimido, incoloro. Olor: Acre. Presión de vapor: 1013 kPa a 26ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.59 Solubilidad en agua: Buena (34 g/100ml a 20ºC) Punto de ebullición: -33ºC Peso molecular: 17.03 |

3. Identificación de los peligros

| 4. Estabilidad y reactividad |
| --- |
|  | Se forman compuestos inestables frente al choque con óxidos de mercurio, plata y oro. La sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y; es corrosiva (p.ej: Aluminio y cinc). Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, halógenos e interhalógenos. Ataca el cobre, aluminio, cinc y sus aleaciones. Al disolverse en agua desprende calor. Condiciones que deben evitarse: Evitar llama abierta. Materiales a evitar: Oxidos de mercurio, plata y oro. Acidos, halógenos e interhalógenos. Cobre, cinc y sus aleaciones. Productos de descomposición: Hidrógeno. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |
| --- |
|  | Efectos agudos Efectos crónicos Contacto con la piel EN CONTACTO CON LÍQUIDO CONGELACIÓN. No hay información disponible. Contacto con los ojos Quemaduras profundas graves. No hay información disponible. Inhalación Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, edema pulmonar. No hay información disponible. Ingestión No hay información disponible. No hay información disponible. Otros Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imperscindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él autorizada. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91)CMP: 18 mg/m3 CMP-CPT: 27 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: TWA 25 ppm (18 mg/m3) ST 35 ppm (27 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 50 ppm (35 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |
| --- |
|  | Incendio: Extremadamente inflamable. Combustible en condiciones específicas. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. Explosión: Las mezclas de amoníaco y aire pueden ocasionar explosión si se encienden en condiciones inflamables. Puntos de inflamación: No se encuentra en bibliografía el punto de inlfamación, a pesar de ser una sustancia combustible. Temperatura de autoignición: 651ºC |

| 7. Efectos ecotóxicos |
| --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación) S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.) SI NO SI NO Límite en emisiones gaseosas S/ Dto. 831/93 (Nación) S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) Nivel guía de emisión: 5.20 E02 mg/s (desde la superficie). 1.85 E05 mg/s (altura de chimenea 30m). Nivel guía de calidad de aire: 1.5 mg/m3 (período de promedio: 30 minutos). Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: 1.8 mg/m3 (período de tiempo: 8 horas). Límite en vertidos líquidos S/ Res. 79179/90 (Nación) S/ Res. 287/90 (Bs.As.) No establecido. No establecido. |

| 8. Equipos de protección personal |
| --- |
|  | Protección respiratoria: Sí Protección de manos: Sí Protección de ojos: Sí Protección del cuerpo: No Instalaciones de seguridad: Duchas y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |
| --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Evitar llama abierta. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Separado de oxidantes, ácidos, halógenos. Mantener en lugar frío. Ventilación a ras del suelo y techo. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |
| --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Precauciones ambientales: No verter al alcantarillado. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto; ventilación. Sí las botellas tienen fuga: NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. Trasladar la botella a un lugar seguro a cielo abierto, cuando la fuga no pueda ser detenida. Si está en forma líquida dejar que se evapore. |
| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |
|  | En general: EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO. En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: Aclarar con agua abundante. NO quitar la ropa y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiracíon artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica. Ingestión: No hay información disponible. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |
| --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : Polvos y dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No utilizar agua. Productos de descomposición: Hidrógeno Equipos de protección personal especiales: Equipo de protección personal convencionales y equpo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: Mantener fríos los recipientes rociando con agua pulverizada. Evitar el contacto directo con el producto. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |
| --- |
|  | Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |
| --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |

# Text boxes

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS