ARGON (licuado, enfriado)

| 1. Identificación del producto |
| --- |
|  | Nombre químico: Argón Sinónimos: No posee. Nº CAS: 7440-37-1 Fórmula: Ar NºONU: 1951 NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 120 |

| 2. Propiedades físico-químicas |
| --- |
|  | Aspecto y color: Gas licuado, incoloro. Olor: Inodoro. Densidad relativa de vapor (aire=1): 1.66 Solubilidad en agua: 3.4 ml/100 a 20ºC Punto de ebullición: -185.9ºC Punto de fusión: -189.2ºC Peso molecular: 39.95 |

3. Identificación de los peligros

| 4. Estabilidad y reactividad |
| --- |
|  | El gas es más denso que el aire y puede acumularse en las zonas más bajas produciendo una deficiencia de oxígeno. Condiciones que deben evitarse: Evitar el calentamiento intenso. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |
| --- |
|  | Efectos agudos Efectos crónicos Contacto con la piel EN CONTACTO CON LIQUIDO CONGELACIÓN. El líquido puede producir congelación. Contacto con los ojos EN CONTACTO CON LIQUIDO CONGELACIÓN. No hay información disponible. Inhalación Vértigo. Embotamiento. Dolor de cabeza. Asfixia Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas puede originar asfixia por disminución del contenido de oxígeno del aire. No hay información disponible. Ingestión No hay información. Otros Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03): Asfixiante simple. Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |
| --- |
|  | Incendio: No combustible. Explosión: El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |
| --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación) S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.) SI NO SI NO Límite en emisiones gaseosas S/ Dto. 831/93 (Nación) S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Límite en vertidos líquidos S/ Res. 79179/90 (Nación) S/ Res. 336/03 (Bs.As.) No establecido. No establecido. |

| 8. Equipos de protección personal |
| --- |
|  | Protección respiratoria: No. Ventilación. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío. Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos ajustados de seguridad o pantalla facial. Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |
| --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Utilizar guantes aislantes del frío y traje de protección. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio si está en local cerrado. mantener en lugar bien ventilado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |
| --- |
|  | Precauciones personales: Equipo autónomo de respiración. Métodos de limpieza: Ventilar. NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |
| --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa. Proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica Inhalación: Aire limpio, reposo. Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar asistencia médica. Ingestión: No hay información disponible. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |
| --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas: En caso de incendio en el entorno; están permitidos todos los agentes extintores. Medidas de extinción inadecuadas: No hay información disponible. Equipos de protección personal especiales: Equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: No aplicable. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |
| --- |
|  | Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |
| --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 295/03 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 336/03. (Bs.As.) |

# Text boxes

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS