BROMO

| 1. Identificación del producto |
| --- |
|  | Nombre químico: Bromo Sinónimos: No corresponde. Nº CAS: 7726-95-6 Fórmula: Br2 |

| 2. Propiedades físico-químicas |
| --- |
|  | Aspecto y color: Líquido humeante entre rojo y marrón. Olor: Acre. Presión de vapor: 23.3 kPa a 20ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 5.5 Solubilidad en agua: 3.1 g/ 100 ml a 20ºC Punto de ebullición: 58.8ºC Punto de fusión: -7.2ºC Peso molecular: 159.8 |

3. Identificación de los peligros

| 4. Estabilidad y reactividad |
| --- |
|  | El vapor es más denso que el aire. Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. La sustancia es un oxidantes fuerte y reacciona violentamente con sustancias combustibles y reductoras. Reacciona violentamente con amoníaco, oxidantes, metales, compuestos orgánicos y fósforo, originando peligro de incendio y explosión. Ataca a algunas formas de plásticos, cauchos y recubrimientos. Condiciones que deben evitarse: Evitar el calentamiento intenso. Materiales a evitar: Sustancias combustibles, reductores, amoníaco, oxidantes, metales, compuestos orgánicos, fósforo, caucho, plásticos y recubrimientos. Productos de descomposición: Humos tóxicos. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |
| --- |
|  | Efectos agudos Efectos crónicos Contacto con la piel Corrosivo. Enrojecimiento, quemaduras cutáneas, dolor. Dermatitis. Contacto con los ojos Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves. No hay información disponible. Inhalación Corrosivo. Sensación de quemazón, dolor de garganta, tos, vértigo, dolor de cabeza, dificultad respiratoria. La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central dando lugar a alteraciones funcionales. Puede originar edema pulmonar. Exposición a altas concentraciones puede producir la muerte (se recomienda vigilancia médica). No hay información disponible. Ingestión Corrosivo. Calambres abdominales, sensación de quemazón, dolor de garganta, colapso, tos, vértigo, dolor de cabeza. Dificultad respiratoria. No hay información disponible. Otros Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91) CMP: 0.7 mg/m3 CMP-CPT: 2 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0.7 mg/m3) ST 0.3 ppm (2 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0.7 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |
| --- |
|  | Incendio: No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. Explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias combustibles, agentes reductores, oxidantes, metales e hidróxido amónico. Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |
| --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación) S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.) SI NO SI NO Límite en emisiones gaseosas S/ Dto. 831/93 (Nación) S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Límite en vertidos líquidos S/ Res. 79179/90 (Nación) S/ Res. 389/98 (Bs.As.) No establecido. No estabecido. |

| 8. Equipos de protección personal |
| --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Utilizar protección respiratoria. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes de protección. Protección de ojos: Sí. Gafas ajustadas de seguridad. Pantalla facial combinada con la protección respiratoria. Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |
| --- |
|  | Condiciones de manipuleo: EVITAR LA FORMACIÓN DE NIEBLA DEL PRODUCTO. EVITAR TODO CONTACTO. NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con hídroxido amónico, metales, oxidantes, agentes reductores y combustibles. NO fumar, beber, ni comer durante el trabajo. Condiciones de almacenamiento: Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes, metales, compuestos orgánicos, alimentos y piensos. Mantener en lugar fresco, seco, bien cerrado y bien ventilado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |
| --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración. Precauciones ambientales: NO verter al alcantarillado. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Recoger el líquido en un recipiente de material inerte, absorber el líquido residual en arena seca o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Evitar el contacto con instrumentos metálicos. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |
| --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y aclarar de nuevo y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo, posición semiincorporado y proporcionar asistencia médica. Ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito, no dar nada a beber y proporcionar asistencia médica. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |
| --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : En caso de incendio en el entorno están permitidos todos los agentes extintores. Medidas de extinción inadecuadas: No corresponde. Productos de descomposición: Humos tóxicos. Equipos de protección personal especiales: Los bomberos deberían emplear indumentaría de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio mantener fría la botella rociando con agua. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |
| --- |
|  | Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |
| --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |

# Text boxes

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS